## Slide 1
Thiết kế thí nghiệm – Nov.21, 2018
Detector nhấp nháy NaI(Tl)
  Cao thế: 800V – Hệ số khuếch đại: x100 – Chế độ đo CT
  Thời gian đo: 1mins
Bố trí thí nghiệm
  Khoảng cách từ Detector đến tâm ống: 5.5cm
  Khoảng cách từ Nguồn Am-241 đến tâm ống: 5.0 cm
  Độ cao từ trục (Detector – Nguồn) so với bề mặt bàn: 7.5cm
Dung dịch làm mẫu chuẩn
  Dung dịch nước muối (NaCl), đường (C = 90%), Ethanol (C = 90%), Nước cất
  Khối lượng và thể tích chi tiết trong bảng 1.

## Slide 2
Báo cáo Kết quả - Nov.21, 2018
Bảng kết quả thí nghiệm. Unit: Mass(g), Volume (mL), N(counts), rho(g/cm3) , mu(cm-1)
Phương trình chuẩn hệ số truyền qua:

## Slide 3
Báo cáo Kết quả - Nov.21, 2018
Kết quả: Mật độ của dung dịch CocaCola = 0.979314 (g/cm3) ; Sai số: 4.266542%

## Slide 4
Thiết kế thí nghiệm – Nov.23, 2018
Detector nhấp nháy NaI(Tl)
  Cao thế: 805V – Hệ số khuếch đại: x100 – Chế độ đo CT
  Thời gian đo: 2 mins
Bố trí thí nghiệm
  Khoảng cách từ Detector đến tâm ống: 5.5cm
  Khoảng cách từ Nguồn Am-241 đến tâm ống: 5.0 cm
  Độ cao từ trục (Detector – Nguồn) so với bề mặt bàn: 7.5cm
Dung dịch làm mẫu chuẩn
  Dung dịch nước muối (NaCl), đường (C = 90%), Ethanol (C = 90%), Nước cất, Na2SO4 (C=60%)
  Khối lượng và thể tích chi tiết trong bảng 1.

## Slide 5
Báo cáo Kết quả - Nov.23, 2018
Phương trình chuẩn hệ số truyền qua:

## Slide 6
Báo cáo Kết quả - Nov.23, 2018
Kết quả:
Mật độ của dung dịch CocaCola = 0.940754 (g/cm3) ; Sai số: 8.035946 %
Mật độ của dung dịch Sunlight_Solution = 0.955045 (g/cm3) ; Sai số: 3.525721 %
Mật độ của dung dịch Olong_Solution = 0.950561 (g/cm3) ; Sai số: 6.640523 %